| 10 | Hydrologie |
| --- | --- |
|  | Příklad |

Déšť o intenzitě r = 2,54 cm.h-1 dopadá na hladkou, nepropustnou rovinu tvořící svah o délce L = 30,5 m a sklonu S0 = 5 %. Dynamická viskozita ( = 1 mPa.s. Vypočtěte: odtok z jednotkové šířky svahu q (m2.s) hloubku proudu na úpatí svahu h (m) rychlost proudu na úpatí svahu v (m.s-1) Předpokládejte polonekonečný svah. Vypočtěte: vzdálenost od horního okraje svahu, ve které bude přecházet laminární proudění na turbulentní

ad a)

Užije se základní vzorec pro ustálené proudění:

q = h . v = L . (r – i) . cos (

kde:

- q = odtok

- h = výška vody odtékající ze svahu

- L = šikmá délka svahu			L . cos ( = vodorovná délka svahu

- r = intenzita deště

- i = vsak

- ( = sklon svahu

Sklon v procentech (s0) převedeme na desetinné číslo 5 % ( 0,05 a určíme úhel:

( = 2,862 405 226° … není třeba vyčíslovat ( pro výpočet její číselná hodnota není podstatná

cos ( = cos (arctg 0,05) = 0,998 752 338

Hodnotu r převedeme z cm.h-1 na m.s-1:

Provede se výpočet:

q = h . v = L . (r – i) . cos ( = 30,5 . (7,055.10-6 – 0) . 0,998 752 338

q = 2,149 . 10-4 m2.s-1

ad b)

Hloubku proudu na úpatí svahu určíme ze vzorce:

kde:

- ( = kinematická viskozita

- ( = hustota vody

- g = gravitační zrychlení

- q = odtok z jednotkové šířky svahu

- S0 = sklon svahu

h = 0,0011 m

ad c)

Užije se vztahu:

kde:

- v = rychlost proudu

- q = odtok z jednotkové šířky svahu

- h = hloubka proudu

v = 0,1954 m.s-1

ad d)

Nejprve je třeba stanovit, zda proudění v řešeném případě je laminární nebo turbulentní (výpočet rozdílnými vzorci). To se určí z Reynoldsova čísla:

- Re < 2000 ( laminární proudění

- Re > 2000 ( turbulentní proudění

Vzorce pro výpočet Reynoldsova čísla:

kde:

- Re = Reynoldsovo číslo

- ( = hustota vody

- v = rychlost proudu

- h = hloubka proudu

- ( = kinematická viskozita

- q = odtok z jednotkové šířky svahuReynolskjksadjksdjksdldjlaskjasjdaj

Podle vzorce z části a) platí v . h = q

Re = 859,6		Protože je 859,6 < 2000 jedná se o proudění laminární.

Vypočte se velikost odtoku v místě změny laminárního proudění v turbulentní (Re = 2000):

q = 5.10-4 m.s-2

K určení vzdálenosti užijeme vzorce:

Hodnoty intenzity deště (r), infiltrace (i) a sklonu svahu (() zůstávají stejné.

L = 70,96 m