| 2 | Hydrologie |
| --- | --- |
|  | Příklad |

Stanovte intenzitu výparu pro louku za stejných meteorologických podmínek (jako v příkladu 1) metodou Penman – Monteith. Meteorologické podmínky příkladu 1: Ve výšce z2 = 2 m nad povrchem byly změřeny hodnoty: teploty T = 20 °C relativní vlhkosti vzduchu RH = 23 % atmosférického tlaku pa = 1013 hPa rychlosti větru u2 = 4 m/s čisté radiace Qa = 240 W/m2 Drsnost hladiny je charakterizována drsnostní výškou 0,03 cm. Průměrná výška trávy na louce je z0 = 20 cm při indexu listové plochy LAI = 2,4.

Vzorec Penman – Monteith:

kde:

- Q( = tok latentního tepla

- ( = sklon křivky tlaku nasycené vodní páry při aktuální teplotě T2

- QA = dostupná energie

- (a = hustota vzduchu

- cp = specifická izobarická tepelná kapacita (cp = 1005 J.kg-1.C-1)

- pvs =

- pv =

- ra = odpor vzduchu

- ( = 67 Pa/K

- rs = povrchový odpor

Hodnota povrchového odporu rs se určí:

| Pro mokrý povrch: | Pro vegetaci: |
| --- | --- |
| rs = 0 |  |

kde:

- rs = povrchový odpor vegetace

- r1 = povrchový odpor listu (r1 = 100 s/m)

- LAI = index listové plochy

Hodnota odporu vzduchu ra se určí:

kde:

- ra = odpor vzduchu [s/m]

- z2 = výška, v níž byly měřeny hodnoty

- z0 = průměrná výška porostu

- k = von Karmanova konstanta (k = 0,4)

- u2 = rychlost větru

Výpočet sklonu křivky tlaku nasycené vodní páry při teplotě T (() se provádí tak, že vezmu zadanou teplotu (T = 20 °C), zmenším ji a zvětším o 0,5 °C, čímž dostanu hodnoty T1, resp. T2 a pro ně spočítám Clapeyronovu rovnici.

T = 20 °C = 293 K

T1 = 19,5 °C = 292,5 K

T2 = 20,5 °C = 293,5 K

Clapeyronova rovnice:

kde je dáno:

- (pvs, T0) = (6,11 hPa, 273 K)

- (Hvap = 44,6 kJ/mol = 44 600 J/mol

- R = 8,314 J.mol-1.K-1

Hodnota hustoty větru ((a) se určí ze stavové rovnice:

kde:

- (a = hustota vzduchu

- p = tlak (užiji atmosférický tlak: pa = 1013 hPa)

- Ma = 29 g/mol

- R = 8,314 J.mol-1.K-1

- T = teplota (T = 20 °C = 293 K)

Výpočet (:

( = 2501 – 2,37 . TCelsius = 2501 – 2,37 . 20 = 2453,6 kJ/kg = 2 453 600 J/kg

Dosazuje se do vzorce:

Q( = 339,99 W/m2

Q( = ( . (w . E