Newtonův zákon pro přenos hybnosti při laminárním proudění

( … tangenciální (smykové) napětí [Pa] ( … dynamická viskozita [Pa*s] u … rychlost větru [m/s] z … výška nad terénem [m]

Přenos hybnosti při turbulentním proudění (Bussinesq)

( … tok hybnosti při turbulentním proudění (a … hustota vzduchu [kg/m3] (* … turbulentní viskozita [m2/s] u … rychlost větru [m2/s] z … výška nad terénem [m]

Fourierův zákon pro tepelnou kondukci

Q … [W/m2] K … tepelná vodivost [W/(m.K)] T … teplota [K] z … výška nad terénem [m]

Konvekce zjevného tepla v atmosféře

QH … tok zjevného tepla [J/(m2.s)] (a … hustota vzduchu [kg/m3] cp … specifická izobarická tepelná kapacita: cp = 1,005 kJ/(kg.C) KH … koeficient tepelné konvekce [m2/s] T … teplota [K] z … výška nad terénem [m]

Fickův zákon pro molekulární difuzi

j … [kg/(m2.s)] D … koeficient molekulární difuze [m2/s] c … koncentrace difundující látky [kg/m3] z … výška nad terénem [m]

Turbulentní difuze vodní páry v atmosféře

jv … hmotnostní tok [kg/(m2.s)] jv = (w . E (a … hustota vzduchu [kg/m3] Dv … koeficient turbulentní difuze [m2/s] ( … specifická vlhkost vzduchu [-] z … výška nad terénem [m]

Přenos latentního tepla

Q( … tok latentního tepla [J/(m2.s)] ( … specifické latentní teplo [kJ/kg] ( = 2501 – 2,37 . TCelsius jv … hmotnostní tok [kg/(m2.s)] jv = (w . E

Logaritmický profil rychlost větru v mezní vrstvě atmosféry

u … rychlost větru k … von Karmanova konstanta k = 0,4 (0 … povrchové tangenciální napětí (a … hustota vzduchu [kg/m3] z … výška nad terénem [m]