Vnější průměr:

- okružní … nad 23 metrů

- miniokružní křižovatka … maximálně 23 metrů

Výhody miniokružních křižovatek:

- zklidnění dopravy

- menší zábor území (v porovnání s „klasickou“ okružní křižovatkou)

- dopravní nehody v relativně malých rychlostech, proto zde dochází většinou k nehodám pouze s hmotnou škodou

- významný urbanistický prvek navozující dojem náměstí

Nevýhody miniokružních křižovatek:

- ztížená možnost preference hromadné dopravy

- nemožnost vést městskou infrastrukturu pod prostorem křižovatky

- snížení komfortu pro cestující v prostředcích hromadné dopravy pokud by autobus či trolejbus přejížděl přes střední prstenec

- relativní neznalost tohoto řešení způsobená zatím poměrně malým rozšířením miniokružních křižovatek v České republice